Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках инструкции.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную), угольник на 90 градусов, рулетку.

- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: деталей горизонтальных, деталей вертикальных, фасадов и полок.

Изделия собирают по одной схеме: сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и вертикальных деталей с креплением стенок задних (ЛДВП); установка фасадов и крепление ручек; установка кронштейнов, полкодержателей, скалкодержателей и размещение на них соответственно полок и скалок; сборка и установка ящиков.

| № | Наименование | Размер | Размер | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасад | 1196 | 346 | 1 шт. |
| 2 | Боковина правая | 1200 | 290 | 1 шт. |
| 3 | Боковина левая | 1200 | 290 | 1 шт. |
| 4 | Крышка/Низ | 318 | 290 | 2 шт. |
| 5 | Полка | 315 | 280 | 3 шт. |
| 6 | Задняя стенка ЛДВП | 1195 | 345 | 1 шт. |

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Гостиная «Альберо»

Пенал настенный

1200*350*309

Скрутить детали изделия еврошурупами.

Прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП, измерив предварительно диагонали изделия, они должны быть одинаковыми.

В отверстия на деталях 2 и 3 вставить полкодержатели и установить детали 5.

К деталям 2 и 3 прикрутить навесы шурупами 3,5*16.

Закрепить изделие на стене с помощью дюбеля и самореза (в комплект не входят).

Установить заглушки на еврошурупы.

На фасаде закрепить ручку.

Для крепления с другими изделиями использовать стяжки межсекционные (необходимо соединить боковины изделий, просверлить отверстия сверлом диаметром 5мм, установить стяжку и затянуть винт).

✂---------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2021 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Мебель для жилых и общих комнат Гостиная «Альберо» Пенал настенный |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп. 2, Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019г. |

✂---------------------------------------------------------------------------------------
Вырезать и приклеить